ПРИМЕЧАНИЕ:

Пожалуйста,

прочтите все инструкции внимательно перед использованием данного тренажера

Список основных частей

Требования по безопасности

Инструкция по сборке

Модель

WB010

Сохраните

данное руководство

08-06-04

РУКОВОДСТВО

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОДСТАВКА

ДЛЯ УПРАЖНЕНИЙ СО ШТАНГОЙ

WB010

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВКИ.....................................................................................	1

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.............................................................	2

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ.......….......................................................................	……………... 3

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ……………............................................................................	4

РАЗВЕРНУТАЯ СХЕМА.........................................................................…………………    .8

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ…………………………………………………………….	  9

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВКИ

Благодарим за выбор подставки для упражнений со штангой WB010. Для Вашей безопасности прочтите внимательно данное руководство по эксплуатации перед началом сборки тренажера.

1

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный тренажер спроектирован со всеми правилами по безопасности. Тем не менее. Тем не менее, будьте предельно осторожны во время сборки и эксплуатации тренажера.  Соблюдайте следующие правила безопасности:

-	Рекомендуется сборка двумя и более людьми во избежание травм.

-	Производите сборку на плоской ровной поверхности.

-	Кладите под тренажер специальное покрытие.

-	Одевайте специальную одежду и обувь во время эксплуатации тренажера.

-	Во время сборки тренажера зажимайте болты и гайки рукой.

-	Убедитесь перед сборкой, что вы понимаете правильно предназначение каждой детали.

-	Не позволяйте детям и животным находится вблизи тренажера во время его сборки и эксплуатации.

-	Убедитесь перед сборкой в полном наличии всех инструментов и деталей для этого.

-	Во время тренировки только 1 человек может использовать данный тренажер.

-	Не используйте данный тренажер вне помещения и возле воды.

-	Берегите голову, пальцы и одежду во время движения некоторых частей тренажера.

-	Используйте детали рекомендованный производителем.

-	Не занимайтесь на тренажере, если он неисправен.

-	Всегда делайте растяжку, разогревающие упражнения до тренировки.

-	Остановите немедленно тренировку, если почувствуете себя плохо, обратитесь к врачу.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВКИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ. ОСОБЕННО ЭТО ВАЖНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ СВЫШЕ 35-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА ИЛИ ИМЕЮЩИХ КАКИЕ-ЛИБО ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ.

ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД СБОРКОЙ ТРЕНАЖЕРА И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ДАННОГО ТРЕНАЖЕРА.

МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ И МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

2

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Где Hex bolt – болт

Carriage bolt - болт

Allen bolt - болт

Hex bolt - болт

Spring clip - фиксатор

Washer - шайба

Aircraft nut - гайка

L-shaped pin - фиксатор

3

###### ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Примечание:  строго рекомендуется использовать помощь двух и более людей при сборке данного тренажера во избежание травм.

ШАГ 1     (См. схему 1)

- Присоедините левую вертикальную стойку (#1) и правую вертикальную стойку (#2) к поперечине (#3) посередине. Выровняйте отверстия и закрепите каждый конец поперечины одним 4 ¾” x 2” кронштейном (#16), двумя M10 x 3 ½” болтами (#33), двумя ( ¾” шайбами (#43), двумя M10 гайками (#47).

- Разместите перекладину для спинки (#5) между двух вертикальных стоек в нужной позиции изменения угла наклона спинки.

- Вставьте две опоры (#7) в отверстия сверху вертикальных стоек. Вставьте пластиковые втулки (#31). Закрепите опоры двумя зажимами (#30), вставит их в выбранные отверстия и закрепите опоры на необходимой высоте.

СХЕМА 1

4

СХЕМА 2    (Смотрите схему 2)

- Присоедините главный стабилизатор (#13) к поперечине (#3). Прикрепите его 4 3/8” x 1 ½” кронштейном (#15), двумя M10 x 2 1/8” болтами (#35), ( ¾” шайбами (#43), и M10 гайками (#47).

- Прикрепите переднюю опору (#10) к главному стабилизатору (#13). Закрепите одним болтом M10 x 2 3/8” (#38), ( ¾” шайбой (#43).

- Присоедините один конец главной опоры сиденья (#4) к главному стабилизатору (#13). Скрепите двумя M10 x 2 ½” болтами (#34), ( ¾” шайбами (#43), M10 гайками (#47).

- Присоедините другой конец главной опоры сиденья (#4) к передней опоре (#10). Скрепите двумя M10 x 1” болтами (#36), ( ¾” шайбами (#43), M10 гайками (#47).

СХЕМА 2

5

СХЕМА 3    (См. схему 3)

- Присоедините боковые опоры спинки (#9) по центру главной опоры сиденья (#4). Скрепите одним болтом M12 x 6” (#40), двумя Ø1” шайбами (#42), одной M12 гайкой (#46). Разместите другой конец опор спинки напротив регулировочной рукояти спинки.

- Разместите спинку (#17) на опорах спинки (#9). Зафиксируйте четырьмя M6 x 1 3/8” болтами (#41) и (½” шайбами (#45).

- Разместите сиденье (#18) на главной опоре сиденья (#4). Скрепите четырьмя M6 x 1 3/8” болтами (#41) и ( ½” шайбами (#45).

СХЕМА 3

6

ШАГ 4   (См. схему 4)

A.) Присоедините тренажер для ног (#6) в открытый кронштейн на передней опоре (#10). Закрепите одним M10 x 2 7/8” болтом (#37), двумя ( ¾” шайбами (#43), одной M10 гайкой (#47). Не зажимайте слишком сильно болт и гайку.  Убедитесь в том, что тренажер для ног может вращаться.

B.) Вставьте две пенистые трубки (#8) наполовину через отверстия на тренажере для ног. Вставьте четыре пенистых валика (#20) на пенистые трубки.

C.) Вставьте держатель рукояти (#12) к тренажеру для ног (#6). Закрепите при помощи фиксатора (#48). Достаньте кронштейн, когда используете тренажер для ног.

D.) Присоедините подушку для рук (#19) к стойке для подушки (#11), затем закрепите при помощи двух M8 x 5/8” болтов (#39) и двух ( 5/8” шайб (#44).

E.) Вставьте стойку подушки для рук  (#11) в открытое отверстие на передней опоре (#10). Закрепите при помощи зажима (#30). Используйте зажим для регулировки подушки по высоте.

F.) Присоедините фиксатор (#49) к адаптеру на тренажере для ног. Прикрепите фиксаторы (#49) к рукояти (#14).

СХЕМА 4

7

8

## ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ

## №	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во

1	Левая вертикальная стойка	1

2	Правая вертикальная стойка	1

3	Поперечина	1

4	Главная опора стойки	1

5	Регулировочная рукоять спинки	1

6	Тренажер для ног	1

7	Опора	2

8	Пенистая трубка	2

9	Опора спинки 		2

10	Передняя опора	1

11	Стойка подушки для рук	1

12 	Держатель рукояти	1

13 	Главный стабилизатор	1

14	Рукоятка подушки для рук	1

15	4 3/8” x 1 ½” Кронштейн	1

16	4 ¾” x 2” Кронштейн	2

17	Спинка	1

18	Сиденье	1

19	Подушка для рук	1

20	Вспененный валик	4

21	1 ¾” Квадратная заглушка	2

- 1 ½” Квадратная заглушка	2

23	1” Квадратная заглушка	2

24	( 1” Заглушка	1

25	( 1” Круглая заглушка	3

26	( ¾” Круглая заглушка	4

27	2 ¾” x 2” Заглушка	4

28	1 ¾” x 1 ½” Втулка	1

29	Пластиковая втулка	2

30	Зажим	3

31	3” x 2 ¼” Втулка	2

32	Заглушка опор стоек	2

33	M10 x 3 ½” болт	4

34	M10 x 2 ½” болт	2

35	M10 x 2 1/8” болт	2

36	M10 x 1” болт	2

37	M10 x 2 7/8” болт	1

38	M10 x 2 3/8” болт	1

39	M8 x 5/8” болт	2

40	M12 x 6” болт	1

41	M6 x 1 3/8” болт	8

42	Ø 1” шайба	2

43	Ø ¾” шайба	13

44	Ø 5/8” шайба	2

45	Ø ½” шайба	8

46	M12 гайка	1

47	M10 гайка	11

48	Фиксатор	1

49	Фиксатор	3

50	Винт	4

9